## Slide 1: EFZ Thermografische Messtechnik
Geschichte der Thermografie
Messtechnische Grundlagen
Welche Ergebnisse können erwartet werden
Bildbeispiele
Wann sollte die Wärmebildmessung erfolgen und wie sollte das Haus vorbereitet werden
Beispiel eines Messprotokolls
Übersicht

## Slide 2: EFZ Thermografische Messtechnik
1. Geschichte der Thermografie
1800 fand William Herschel die „dunkle Wärme“
1826 erfand Leopoldo Nobili das Thermoelement
1840 erstes Wärmebild durch verdampfen eines
Ölfilms von John Herschel
Mitte 19. Jh. Samuel Langley erfindet das Bolometer
In den beiden Weltkriegen wurde die Wärmebild-technik im Auftrag des Militärs vertiefend erforscht. Ab 1950 wurden die Ergebnisse für zivile Zwecke freigegeben und findet vielfältigste Anwendungen.
1738 - 1822
1784 - 1835
1792 - 1871
1834 - 1906

## Slide 3: EFZ Thermografische Messtechnik
2.Messtechnische Grundlagen
Gesetze der Thermodynamik:
- Thermische Energie bewegt sich immer vom Medium hoher zum Medium niedriger Temperatur
- Alle Objekte oberhalb des absoluten Nullpunktes (-273,15°C) strahlen Energie ab
Die Wärme(ab)fluss-Menge aus dem Haus ist abhängig von der
- Wärmeleitung durch die Hauswand, der Fenster und Türen etc. und der
- Wärmeableitung von der Hausoberfläche
mit Objektkontakt
basiert auf den Wärmefluss bei
Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen
Berührungslos
basiert auf emittierter
radiometrischer Strahlung
Die Oberflächentemperatur können wir messen
T2
T1
A
Wärmefluss Q
L
Wärmeableitung
durch Konvektion
Wärmeableitung
durch radiometrische
Strahlung
Emissionsgrad
Stefan-Boltzmann
Natur-Konstante
Wärmeleitfähigkeit

## Slide 4: EFZ Thermografische Messtechnik
2. Messtechnische Grundlagen
Das elektromagnetische Spektrum
1 Röntgenstrahlen
2 UV-Strahlung
3 Sichtbares Licht
4 IR-Strahlung
5 Mikrowellen
6 Radiowellen
Nahes Infrarot 0,75 – 2,5 µm
Mittleres Infrarot 3 – 7 µm
Langwelliges Infrarot 7 – 15 µm
Transmission der IR-Strahlung durch
die Erdatmosphäre

## Slide 5: EFZ Thermografische Messtechnik
2. Messtechnische Grundlagen
Was misst die Wärmebildkamera?
Die Wärmebildkamera misst die Infrarotstrahlung, die ausschließlich von der Oberfläche des Messobjektes abgegeben wird. Die IR-Strahlung ist eine Funktion der Oberflächentemperatur und kann von der Wärmebildkamera berechnet werden. Eine Software ordnet dann jeder Temperatur eine Farbe zu, so das ein Farbbild entsteht.
Die IR-Strahlung unterscheidet sich zum Wärmetransport durch Leitung
und Konvektion dadurch, dass:
- die IR-Abstrahlung mit Lichtgeschwindigkeit erfolgt
- sie keine „gebräuchlichen“ Festkörper oder Flüssigkeiten durchdringt
- sie Vakuum und Gase durchdringt (atmosphärische Fenster beachten)
- der Energieaustausch proportional zur 4. Potenz
der Temperaturdifferenz zwischen den Objekten erfolgt

## Slide 6: EFZ Thermografische Messtechnik
2. Messtechnische Grundlagen
Beeinflussende Parameter bei der Messung mit der Wärmebildkamera
Emissionsgrad ε der Oberfläche kann an der Kamera eingestellt werden
  Beton 0,92 – 0,97
  Mauerwerk verputzt 0,94
  Wasser/Schnee/Eis 0,8 – 0,98
  Holz 0,8 – 0,9
  Glas 0,94
  Mensch Haut 0,98
  Aluminium eloxiert 0,61
  Polierte metal. Oberfläche < 0,1
Reflektierte Störstrahlung muss beachtet werden
Messwinkel möglichst senkrecht zur Oberfläche messen
Distanz zum Objekt kann an der Kamera eingestellt werden
Luftfeuchtigkeit kann an der Kamera eingestellt werden
Umgebungstemperatur kann an der Kamera eingestellt werden
für die FLIR E60 gilt:

## Slide 7: EFZ Thermografische Messtechnik
2. Messtechnische Grundlagen
Kennwerte für die eingesetzte Wärmebildkamera FLIR E60
IR-Messbereich: 8µm bis 14µm
Temperaturmessbereiche: -20 bis 120 °C und 0° bis 650°C
Thermische Empfindlichkeit: < 0,05°C
Messgenauigkeit: +/-2°C, +/-2%
Bildwiederholfrequenz: 60Hz
Temperaturmesspunkte: 320x240 Pixel
Wechselobjektiv: 25° und 45°
Geometrische Auflösung eines Temperaturmesspunktes bei einer 45° Optik
45°
6 m (10m)
Pixelgröße
1,6x1,6cm²
(2,6x2,6cm²)
320 Pixel
5m (8,3m)
240 Pixel
3,7m (6,2m)
FOV 45°x19°

## Slide 8: EFZ Thermografische Messtechnik
3. Welche Ergebnisse können bei einer Außenmessung
mit der Wärmebildkamera erwartet werden?
wohl aber:
Aussagen wo Wärme entweicht
wo Wärmebrücken bestehen
mit Einschränkung: eine relative Aussage besser
oder schlechter wärmegedämmter Hausteile
Erwarten Sie keine Aussage ob das Haus gut oder schlecht
wärmegedämmt ist!

## Slide 9: EFZ Thermografische Messtechnik
4. Bildbeispiel 1: Wärmeleitung

## Slide 10: EFZ Thermografische Messtechnik
4. Bildbeispiel 2: Dachisolierung

## Slide 11: EFZ Thermografische Messtechnik
4. Bildbeispiel 3: Isolierschwachstellen

## Slide 12: EFZ Thermografische Messtechnik
5. Wann sollte die Wärmebildmessung erfolgen und wie sollte das Haus dafür vorbereitet werden
- Die beste Zeit für die externe Wärmebildmessung ist:
  in der kalten Jahreszeit möglichst unter 0°C
  kein Regen, kein Schnee aber möglichst bewölkt
  möglichst windstill
  am späten Abend oder am Morgen damit die Hausfassade nicht mehr von der Sonne aufgewärmt ist
- Das Haus / die Zimmer sollten beheizt und die Fenster geschlossen sein
- Freie Sicht auf die zu messende Hausfassade von ca. 6-10m
- Bei Auffälligkeiten sollte man an die Hausfassade herantreten können

## Slide 13: EFZ Thermografische Messtechnik
6. Beispiel eines Messprotokolls
als PDF-Datei

## Slide 14: EFZ Thermografische Messtechnik
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Hans-Werner Franke
Wir hoffen Ihnen die Möglichkeiten der Wärmebild-Technik nahe gebracht
zu haben. Wir sind aber keine gewerbsmäßigen Energieberater.
Deshalb können wir nur auf wärmetechnische Auffälligkeiten hinweisen aber
keine justiziable Gewährleistung für die getroffenen Aussagen übernehmen.
Energieberater im näheren Umfeld finden Sie unter:
http://www.energiewende-ebersberg.de/Partner.html
Diese gezeigten Folien können Sie sich in Kürze ansehen unter:
https://www.energie-forum-zorneding.de/